Protokół z zapytania ofertowego

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zamawiający: Miejski Zakład Usługowy Sp. z o. o.

32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 25

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup podwozia samochodu MAN TGL 12.80 oraz zabudowy na podwoziu dźwignika przemysłowego typu Janco będącego własnością naszej Spółki.

Samochód winien spełniać następujące wymogi:

1. klasa emisji spalin EURO 4 lub EURO 5

2. DMC do 12 Mg

3. moc silnika 180 kM

4. przebieg do 200.000 km

5. rozmiar opon R 17,5

6. rozstaw osi pojazdu 3600 mm

7. skrzynia biegów mechaniczna 6 biegowa

8. kabina dostosowana dla trzech osób

9. wyposażenie: obrotomierz, tachograf, gaśnica, lusterka sterowane elektrycznie

Typ urządzenia przeznaczonego do zabudowy:

1. dźwignik przemysłowy HS JANCO

2. nr fabryczny 1964, rok budowy 1997

3. udźwig 5,00 Mg

4. napęd hydrauliczny

5. masa własna 950 kg

6. sterowanie z kabiny kierowcy

Parametry kontenerów przeznaczonych do transportu:

- • długość wewnętrzna użytkowa do 4000 mm

- • zaczep na wysokości 1200 mm

- • rama dolna o rozstawie zewnętrznym 1025 mm

Podwozie należy wyposażyć w odpowiednią przystawkę oraz pompę celem przystosowania napędu urządzenia hakowego. Należy dokonać przeglądu dźwignika przemysłowego wraz z ewentualnym uszczelnieniem siłowników i poprawą innych elementów. W ramach zamówienia należy wykonać dokumentację UDT pozwalającą na eksploatację dźwignika.

Księga rewizyjna urządzenia zabudowanego na dotychczas użytkowanym samochodzie marki Star 1142CF zostanie przekazana przez Zamawiającego wraz z urządzeniem hakowym.

Pojazd winien posiadać wszelkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu w tym dokument przeglądu technicznego. Jeśli pojazd pochodzi z importu wymagane są tłumaczenia oraz potwierdzenie dokonania opłat związanych z importem.

Organizacja transportu staraniem i na koszt Sprzedawcy.

Gwarancja: 3 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu odbioru.

Termin realizacji: 4 tygodnie od daty złożenia zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo oględzin oferowanego pojazdu przed złożeniem zamówienia.

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 28.04.2019r. na kwotę 100 000,00 zł netto, co

stanowi równowartość 23 192,71 euro/1 euro = 4,3117 zł/.

3. Złożono 1 ofertę przez:

| Lp. | Nazwa oferenta, adres | Zaoferowany pojazd | Oferowana cena w zł netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GP TRUCK TRADING s.c. G. KĄDZIELA A. KĄDZIELA ul. Sokołowska 61B, 05-806 SOKOŁOW | Man TGL 12.180 | 94 000,00 zł |

4. Oferta złożona przez firmę  GP TRUCK TRADING s.c. G. KĄDZIELA A. KĄDZIELA

ul. Sokołowska 61B, 05-806 SOKOŁOW spełniała warunki zawarte w zapytaniu ofertowym, jednak po faktycznych oględzinach samochodu przez Zamawiającego samochód nie spełniał warunków zamówienia oraz był niezgodny z przedstawiona ofertą Wykonawcy.

Zatwierdzam/nie zatwierdzam

26.06.2019r        Prezes Zarządu

Andrzej Maksymiuk

Data i podpis Kierownika zamawiającego