Załącznik nr 7

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego wraz z zabudową typu śmieciarka” nr ZP-11-2020

| Nazwa producenta: ……………………………………………………………………………….. Model/numer katalogowy: ………………………………………………………………………... |
| --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Potwierdzenie spełnienia warunku (tak/nie) |
| PODWOZIE |
| 1 | - rok produkcji podwozia: nie starsze niż 2011 rok |  |
| 2 | - przebieg: max. 350.000 km |  |
| 3 | - dopuszczalna masa całkowita: do 12 Mg |  |
| 4 | - kabina dzienna, krótka kompaktowa |  |
| 5 | - ilość miejsc siedzących: 3 wyposażone w pasy bezpieczeństwa |  |
| 6 | - fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym |  |
| 7 | - szyby drzwi kierowcy i pasażera sterowane elektrycznie, |  |
| 8 | - regulacja zasięgu świateł, |  |
| 9 | - oświetlenie wnętrza kabiny. |  |
| 10 | - podwozie 2-osiowe, |  |
| 11 | - rozstaw osi 3.300 – 3.600 mm |  |
| 12 | - oś przednia z zawieszeniem parabolicznym, |  |
| 13 | - oś tylna z zawieszeniem pneumatycznym, |  |
| 14 | - ogumienie kół jezdnych o średnicy 17,5” – nowe |  |
| 15 | - stabilizatory osi przedniej i tylnej, |  |
| 16 | - regulacja wysokości zawieszenia. |  |
| 17 | - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), |  |
| 18 | - hamulce tarczowy osi przedniej i tylnej. |  |
| 19 | - wysokoprężny, chłodzony cieczą, |  |
| 20 | - co najmniej 4-cylindrowy, o pojemności do 7.000 cm3 |  |
| 21 | - moc silnika: 210-250 KM |  |
| 22 | - norma emisji spalin: min. EURO 5 |  |
| 23 | - urządzenie rozruchowe: płomieniowe lub żarowe. |  |
| 24 | - skrzynia biegów: manualna |  |
| 25 | - przystawka odbioru mocy od skrzyni biegów lub odslinikowa |  |
| 26 | - wspomaganie: hydrauliczne, |  |
| 27 | - kierownica: po lewej stronie pojazdu z regulacją wysokości i kąta pochylenia oraz blokadą koła kierownicy. |  |
| 28 | - zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 140 l |  |
| 29 | - apteczka, |  |
| 30 | - trójkąt ostrzegawczy, |  |
| 31 | - lampa ostrzegawcza, |  |
| 32 | - podnośnik hydrauliczny min. 10 Mg |  |
| 33 | - klin pod koła – 2 szt |  |
| 34 | - gaśnica. |  |
| ZABUDOWA |
| 35 | - pojemność skrzyni ładunkowej 10 m3 – 12 m3 |  |
| 36 | - przekrój skrzyni ładunkowej prostokątny, skrzynia wzmocniona zewnętrznymi profilami stalowymi lub ściany zabudowy o kształcie owalnym o grubości min. 4mm |  |
| 37 | - podłoga skrzyni ładunkowej płaska z zaworem spustowym do usuwania odcieków, |  |
| 38 | - możliwość zmiany stopnia zagęszczania w układzie hydraulicznym w zależności od rodzaju odpadów - nie mniej niż 3 stopnie. |  |
| 39 | - stopień zagęszczania odpadów – nie mniej niż 1:5, |  |
| 40 | - przystosowana do załadunku pojemników od 110 l do 1100 l |  |
| 41 | - zabudowa uszczelniona, przystosowana do przewozu odpadów o znacznym stopniu uwodnienia (np.: liście, trawa, odpady kuchenne itp.) |  |
| 42 | - króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem kulowym, |  |
| 43 | - zabezpieczenie przed niekontrolowanym opadnięciem mechanizmu w przypadku rozszczelnienia układu hydraulicznego |  |
| 44 | - udźwig urządzenia załadowczego – min. 650 kg, |  |
| 45 | - kosz zasypowy wykonany z blachy trudnościeralnej np. typu Hardox, |  |
| 46 | - siłowniki podnoszenia/opuszczania odwłoka umieszczone z boku zabudowy |  |
| 47 | - objętość kosza zasypowego min. 1,3 m3, |  |
| 48 | - mechanizm zgniatania liniowo płytowy (szufladowy), |  |
| 49 | - prowadnice płyty wypychającej umieszczone w ścianach bocznych zabudowy, |  |
| 50 | - blokowanie pojemnika na grzebieniu urządzenia wrzutowego, |  |
| 51 | - siłowniki prasy zgniatającej – hydrauliczne umieszczone po obydwu stronach odwłoka lub wewnątrz |  |
| 52 | - sterowanie urządzenia załadowczego – hydrauliczne, umieszczone po obydwu stronach odwłoka, |  |
| 53 | - system uwalniania zakleszczonych przedmiotów, |  |
| 54 | - sterowanie cyklami prasy zgniatającej automatyczne i ręczne, |  |
| 55 | - zamocowanie na miotłę i łopatę, |  |
| 56 | - kamera do obserwacji pola pracy obsługi z wyświetlaczem min. 6” LCD w kabinie, |  |
| 57 | - pulpit sterowniczy w kabinie zawierający co najmniej: a) przycisk „stop awaryjny”, b) przycisk sygnału awaryjnego, c) wyłącznik lampy błyskowej ostrzegawczej oraz lampy oświetlenia roboczego d) panel terminala graficznego z wyświetlaczem LCD min. 4” zawierający co najmniej: zaprogramowane przyciski ( załączanie „załadunku/rozładunku”, przełączanie „załadunek/rozładunek”, wyłączanie dowolnej funkcji), ostrzeżenia o stanach awaryjnych układu, |  |
| 58 | - dwa reflektory robocze umieszczone z tyłu, po prawej i lewej stronie zabudowy |  |
| 59 | - lampa ostrzegawcza oraz lampa oświetlenia roboczego LED w tylniej części zabudowy |  |
| 60 | - możliwość montażu instalacji systemu GPS oraz czujników otwarcia odwłoka, |  |
| 61 | - zbiornik na wodę o pojemności min. 10 litrów z kranem, |  |
| 62 | - stopnie dla ładowaczy z wykończeniem antypoślizgowym wraz z czujnikami automatycznie informującymi kierowcę o tym, który stopień jest zajęty oraz dającym możliwość ograniczenia prędkości do 30 km/h, ograniczeniem manewru cofania śmieciarki, |  |
| 63 | - minimum dwa wyłączniki bezpieczeństwa, |  |
| 64 | - zabudowa musi spełniać aktualnie obowiązujące wytyczne oraz normy Unijne oraz danych o położeniu pojazdu, miejsc postoju, miejsc wyładunku odpadów oraz weryfikację tych danych. |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 65 | - długość całkowita pojazdu max. 7.500 mm, |  |
| 66 | - masa przewożonych odpadów min. 4,2 Mg, |  |
| 67 | - kolor zabudowy: zielony, pomarańczowy lub biały, |  |
| 68 | - pojazd musi być zarejestrowany w Polsce jako pojazd ciężarowy specjalny do przewozu odpadów komunalnych. |  |
| 69 | - pojazd nie może posiadać napisów reklamowych czy tez oznaczenia innej firm z wyłączeniem oznaczeń producenta pojazdu. |  |
| 70 | - min. 6 miesięczna gwarancja na podwozie oraz zabudowę |  |

………………………… dnia………………..                   		                   ……………………………………………

Podpis upełnomocnionego

przedstawiciela/przedstawicieli

# Text boxes

pieczęć Wykonawcy